## Slide 1: 출하예측 기반 생산계획 수립
새한프라텍 생산지원팀 과제 · 진행 계획 발표
충북대학교 산학협력 프로젝트 · 2026년 11월
Notes: 안녕하세요. 새한프라텍 생산지원팀 과제인 출하예측 기반 생산계획 수립 프로젝트의 진행 계획을 발표하겠습니다. 오늘은 우리가 맡은 프로젝트가 무엇인지, 어떻게 할 것인지, 더 잘하려면 무엇이 필요한지 순서로 말씀드립니다.

## Slide 2: 프로젝트
생산지원팀의 문제
주 5회
주간 생산계획이 바뀌는 횟수
하루 2~3회
계획 변경으로 현장 인원 재배치
긴급
회사가 지정한 과제 우선순위
우리가 만들 것
1
출하예측 엔진
5년 출고 이력으로 품목·거래처별 다음 주 수요를 예측
2
주간 계획 · 재고 보드
예측값이 제안으로 채워지는 계획 화면과 가용재고 보드
3
변경 이력
계획이 바뀔 때마다 누가·언제·왜 바꿨는지 기록
Notes: 새한프라텍 생산지원팀의 문제입니다. 주간 생산계획이 일주일에 다섯 번 정도 바뀌고, 그때마다 현장 인원을 하루 두세 번 다시 배치합니다. 재고는 ERP와 엑셀에 이중으로 관리되고 원자재 발주는 수작업이라, 계획이 바뀌면 재고와 자재와 인원이 함께 흔들립니다. 회사는 이 과제를 긴급 우선순위로 지정했습니다. 우리는 5년 출고 이력으로 다음 주 수요를 예측하는 엔진, 그 예측값으로 계획을 세우는 화면과 재고 보드, 그리고 변경 이유를 남기는 이력 화면을 만듭니다.

## Slide 3: 데이터 분석
5년
2021~2025 실적
14.6만
판매·생산 기록(건)
3.9억
2025년 출고량(개)
Chart: 2025년 출고 물량 구성 (%)
| 월말 전표 품목 (음성 생산 추정) | 청주 생산 품목 | 캡 등 기타
2025년 출고 물량 구성 | 56 | 39 | 5
1
예측 대상은 생각보다 좁다
물량의 56%는 월말 일괄 전표 품목(음성 생산 추정). 청주 생산 품목 329개 중 79개가 물량의 80%
2
품번은 바뀌어도 품종은 안정적
상위 79개 중 작년에도 있던 것은 28개뿐. 금형 계열인 품종·거래처 단위로 이력을 잇는다
3
2024년 7월, 1공장이 멈췄다
7월 7일 이후 PE팀 생산 정지, PET1팀도 10분의 1 수준으로 급감. 7월 8일 오창 공장 화재 보도. 2025년 새 설비로 재가동. 이 구간은 학습에서 뺀다
Notes: 회사에서 받은 데이터는 5년치 판매·생산 실적 14만 6천 건입니다. 뜯어보니 세 가지가 보였습니다. 첫째, 전체 물량의 56%는 매달 말일 한 건으로 잡히는 품목이라 주간 예측 대상이 아니고, 실제 대상인 청주 생산 품목은 329개 중 79개가 80%를 차지합니다. 둘째, 품번은 해마다 바뀌지만 금형 계열인 품종은 안정적이어서 품종과 거래처 단위로 예측합니다. 셋째, 2024년 7월 1공장이 멈췄는데 다음 날 오창 공장 화재가 보도됐습니다. 이 구간은 학습에서 뺍니다.

## Slide 4: 예측 방법과 검증
A
꾸준한 품목
거의 매주 출고 (참이슬 1.8L, 대상 간장)
주 단위 시계열 예측 (계절·추세)
B
몰아서 나가는 품목
1~2주에 한 번 큰 로트 (롯데 미림, CJ 올리고당)
다음 주문 시점·로트 크기 예측
C
월 1회 품목
월말 한 건 (프리폼 등)
월 단위로만 관리, 주간 계획 제외
2021 ~ 2024년 학습
2025년 검증
2025년을 모르는 상태에서 맞혀 본다. 매주 '그 시점까지의 데이터'로 다음 1~4주를 예측해 실제와 비교(52주 반복). 점수는 물량 가중 오차율(WAPE)과 출고 유무 적중률. 최근 8주 평균 같은 기준선보다 좋아야 합격.
외부 변수 실험. 기상청 기온, 설·추석 연휴, 통계청·국세청 주류 통계를 하나씩 넣어 점수가 좋아지는 것만 남긴다.
Notes: 예측은 품목 성격에 따라 세 가지로 나눠서 합니다. 매주 꾸준히 나가는 품목은 시계열 예측, 몰아서 나가는 품목은 다음 주문이 언제 올지와 로트 크기를 예측, 월 1회 품목은 월 단위로만 관리합니다. 검증은 2021년부터 2024년까지만 학습시키고 2025년을 모르는 상태에서 매주 예측해 실제와 비교합니다. 그리고 기상청 기온, 명절, 주류 통계 같은 외부 변수를 하나씩 넣어 점수가 좋아지는 것만 남깁니다.

## Slide 5: 진행 계획 · 4단계, 단계마다 숫자로 확인
1
데이터 정리
20개 파일을 품종·거래처·주 단위로 통합
월말 전표·청주 생산 품목 분리
확인: 원본 합계와 일치
1주
2
예측 모델·검증
기준선 → 품목 유형별 모델
2025년 매주 예측 검증
확인: 오차율이 기준선보다 낮음
2주
3
외부 변수 실험
기온·공휴일·주류 통계 추가
변수별 점수 변화 비교
확인: 좋아지는 변수만 채택
1주
4
웹 화면
가용재고 보드, 주간 계획, 변경 이력
회사 PC에서 시연
확인: 담당자 검토 2회
2~3주
1~3단계는 파이썬 분석 코드만으로 진행하며 매 단계 결과를 숫자로 보고한다. 웹 화면은 예측이 쓸 만해진 뒤에 만든다. 적재 계산기와 원자재 발주는 같은 데이터 위에 나중에 붙인다.
Notes: 진행은 네 단계입니다. 데이터 정리, 예측 모델과 검증, 외부 변수 실험, 그리고 웹 화면입니다. 각 단계마다 통과 기준을 숫자로 정해 두었고, 1단계부터 3단계까지는 파이썬 분석 코드만으로 진행합니다. 웹 화면은 예측이 쓸 만해진 뒤에 만들고, 적재 계산기와 원자재 발주는 나중에 같은 데이터 위에 붙입니다.

## Slide 6: 더 잘 되려면 필요한 것 · 다음 주에 확인
1
주간 생산계획 양식과 수립 근거
지금 어떤 모양으로 세우고 수량을 무엇을 보고 정하는지 알아야, 화면을 실제 업무 모양에 맞출 수 있다
2
설비별 생산 가능 품목과 생산능력
예측값을 '어느 설비에서 며칠에 얼마나'로 바꾸려면 금형·시간당 생산량 자료가 있어야 한다. 없으면 제안값 채우기까지만 가능
3
재고(제품수불) 데이터
가용재고 보드는 현재고가 있어야 '며칠 뒤 부족'을 계산할 수 있다. 지금은 출고·생산 이력만 있다
4
거래처 사전 발주 정보와 리드타임
큰 거래처 15곳이 물량의 80%. 미리 알려주는 물량이 있으면 예측보다 정확하고, 주문~출고 날짜는 계획 시점을 정한다
5
월말 전표 품목의 실체, C급의 의미
물량의 56%가 월말 일괄 전표 품목이라 실제 출고 패턴을 모른다. C급이 폐기인지 재투입인지에 따라 소요량 계산이 달라진다
6
운영 개념: 고정 구간과 안전재고
배포 후 며칠은 계획을 바꾸지 않는 '고정 구간', 품목별 '안전재고' 기준이 있으면 변경 횟수 자체를 줄일 수 있다. 회사 기준이 있는지 확인
Notes: 마지막으로 더 잘 되려면 필요한 것들입니다. 지금 쓰는 주간 생산계획 양식과 수량을 정하는 근거, 설비별 생산 가능 품목과 생산능력, 재고 데이터, 거래처가 미리 알려주는 물량과 주문에서 출고까지 걸리는 날짜, 월말 전표 품목의 실체와 C급의 의미, 그리고 고정 구간과 안전재고 같은 운영 개념이 회사에 있는지입니다. 각각 왜 필요한지 적어 두었고, 다음 주 기업 이사님이 오시면 이 순서로 질문할 예정입니다. 감사합니다.